## Slide 1: Prévention des fautes temporelles sur architectures multicœur pour les systèmes à criticité mixte
Daniel Loche
Soutenance de Thèse, 1er Juillet 2022
LAAS-CNRS, Toulouse, FRANCE
Directeurs de Thèse Jean-Charles Fabre, Michael Lauer
Rapportrice et Rapporteur Liliana Cucu-Grosjean et Emmanuel Grolleau
Examinatrice et Examinateur Claire Pagetti, Sébastien Faucou

## Slide 2: 1. Enjeux des Systèmes Embarqués Complexes
Contexte industriel et technologique
Exemple du domaine automobile
Architectures Electriques et Electroniques (E/E)
Problématique

## Slide 3: Contexte
Systèmes cyber-physiques complexes
  Fonctionnalités avancées
  Architectures E/E complexes
  Millions de lignes de codes
Systèmes multicritiques
  Fonctionnalités « standards »
    Contrôle moteur, direction…
  Fonctionnalités avancées
    Données complexes, navigation…
  Info-divertissement
    Multimédia, connectivité…

## Slide 4: Évolutions des technologies embarquées
Évolutions logicielles
    Algorithmes complexes
Évolutions matérielles
    Électronique compacte
    ↗ fréquence ⇨ parallélisation
    Calculateurs puissants
Contraintes industrielles
    Encombrement, poids
    Temps et coût de développement

## Slide 5: Exemple du domaine automobile
Architecture Fédérée
Architecture Intégrée
Conséquences sur l’architecture électrique et électronique

## Slide 6: Architecture Electrique/Electronique
Conséquences matérielles : calculateurs multicœurs
Exécution parallèle de code
Ressources partagées
Registres
Cache L1
Cache L2
Cache L3
Mémoire Principale (DRAM)
Coût élevé et haut débit
Faible coût et débit bas
Hiérarchie des espaces mémoire

## Slide 7: Architecture Electrique/Electronique
Exécution parallèle de code
Ressources partagées
Niveaux d’espaces mémoire
Conséquences matérielles : calculateurs multicœurs
Registres
Cache L1
Cache L2
Cache L3
Mémoire Principale (DRAM)
Coût élevé et haut débit
Faible coût et débit bas
Hiérarchie des espaces mémoire
Cœur 1
Cœur 2
Cœur 3
Cœur 4
Cœur 8
Cœur 7
Cœur 6
Cœur 5
Cache L3 (partagé) + Bus Interconnexion
Contrôleur accès
L1+L2
L1+L2
L1+L2
L1+L2
L1+L2
L1+L2
L1+L2
L1+L2
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 8
Tâche 9

## Slide 8: Architecture Electrique/Electronique
Ressources partagées
Risques d’interférences
Retards d’exécution
Risques de non respect d’échéances temps-réel
Conséquences matérielles : calculateurs multicœurs
Registres
Cache L1
Cache L2
Cache L3
Mémoire Principale (DRAM)
Coût élevé et haut débit
Faible coût et débit bas
Hiérarchie des espaces mémoire
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 8
Tâche 9
Ø
×

## Slide 9
Bus Mémoire
Effets indésirables sur les temps de réponse
  Contention de bus mémoire
  Accès mémoire
  Cache partagé
    éviction de Cache
    contention
    Protocole de cohérence des données
  Caches locaux
    Protocoles de cohérence des données
  Périphériques partagés
  Unités de calcul et bus de données
  Ordonnancement sur un même cœur

## Slide 10: Illustration : système de freinage d’urgence
Composant Logiciel 3
200 ms
Plusieurs solutions :
  Contrôle statique de l’exécution
  Réaction dynamique à l’exécution
Composant Logiciel 1
200 ms
Composant Logiciel 2
100 ms
Temps de réponse bout-en-bout
Max = 400ms !
Détection d’obstacle
Freinage Activé
→ évite les interférences
→ garanties simples
→ ressources sous-exploitées
→ compense les interférences
→ garanties plus complexes
→ potentiellement meilleure exploitation des ressources

## Slide 11: Sûreté de fonctionnement
Besoins de garanties d’exécution correcte
  Respect des échéances temporelles

## Slide 12: Bilan
Calculateur multicœurs
  → plus puissants
  → plus complexes
Agrégation de fonctionnalités
  → système à criticité mixte
Besoin
  Respect des standards de sûreté de fonctionnement
  Optimiser l’usage des ressources de calcul

## Slide 13: Problématique
Comment prendre en compte les problèmes d’interférences sur calculateur multicœurs
pour garantir le respect d’échéances temporelles
tout en optimisant l’utilisation des ressources de calcul ?

## Slide 14: Sommaire
Introduction
Principe et Architecture
Protocoles expérimentaux et Implémentation
Conclusions et Perspectives

## Slide 15: 1- Principe et Architecture
Systèmes à criticité mixte
Approche proposée
Modèle de tâches et chaines de tâches
Passage en mode dégradé
Architecture de l’Agent de Surveillance et Contrôle

## Slide 16: Système à Criticité Mixte
Basé sur les standards
  Probabilité
  Conséquences
  Contrôlabilité
Modes d’opération
Point de vue Industriel
Niveau d’importance
  Besoin essentiel
  Conséquences
  Contrôlabilité
Modes de Service
Définition Académique
Système temps-réel
  Priorité d’exécution
  Stratégies d’ordonnancement
Modes d’exécution
« Sens commun »

## Slide 17: Approche proposée
Mécanisme d’anticipation des défaillances
Fonctionnement nominal sans contraintes sur les tâches
Changement de mode de service en dernier recours
Mode de Service :
  Mode Nominal
  Mode Dégradé
→ prévention des interférences
→ arrêt momentané des tâches non critiques

## Slide 18: Illustration : système de freinage d’urgence
Composant Logiciel 3
200 ms
Composant Logiciel 1
200 ms
Composant Logiciel 2
100 ms
Temps de réponse bout-en-bout
Max = 400ms !
Détection d’obstacle
Freinage Activé
Surveillance d’une chaine de tâches critiques
Anticipation pour prévenir le dépassement de temps de réponse bout-en-bout → passage en mode dégradé

## Slide 19: Modèle de Tâches et Chaine de tâches
Système à criticité duale
  Tâches non critiques
  1 chaine de tâches critiques avec échéance bout-en-bout
Précédence entre tâches
consomme toute donnée des terminées
Représentation d’un ensemble de tâches
Exemple d’exécution d’une chaine

## Slide 20: Passage en mode dégradé
Surveillance de la chaine
  Temps d’exécution
  Pire temps de réponse restant
Anticipation
  risque de dépassement si
Exemple d’anticipation à

## Slide 21: Mode Dégradé (explanation)

## Slide 22: Passage en mode dégradé
Dépassement interdit
  Anticipation à 1 période d’avance
Prise en compte du délai de changement de mode
Pire temps de réponse restant en mode dégradé
  Chaine en isolation → valeur réduite
Grandeurs d’anticipation prises en compte
Exécution effective en mode dégradé

## Slide 23: État de la chaine de tâches
Au fil de l’exécution :
  RT(t) croit avec le temps
  Wmax et tsw sont constants
  rWCRT(t) diminue selon les tâches restantes à exécuter → rWCRT(τi)

## Slide 24: Passage en mode dégradé
Tant que l’inéquation (1) est vraie, alors il est toujours possible de garantir le respect de l’échéance bout-en-bout de la chaîne de tâches critiques pour la durée sans passer en mode dégradé.
Dans le cas contraire, le passage en mode dégradé garanti le respect de l’échéance.
Théorème
(1)

## Slide 25: Agent de Surveillance et Contrôle
Task Wrapper Component
  Encapsule les tâches
  Communication des timestamps de début et fin d’exécution
Core Control Component
  Prise en compte des timestamps
  Mise à jour de l’état de la chaine
  Passage en mode dégradé

## Slide 26: 2- Application Expérimentale
Principe et Objectifs
Plateforme matérielle et logicielle
Protocole Expérimental global
Caractérisation des tâches et chaine de tâche
Configuration de l’Agent de Surveillance et Contrôle
Analyses

## Slide 27: Principe et Objectifs
Plateforme Expérimentale
  POURQUOI EXPERIMENTAL
Protocole expérimental
  Caractérisation d’un ensemble de tâches
  Configuration de l’Agent de Surveillance et Contrôle
  Mesures et analyses

## Slide 28: Plateforme expérimentale - support
Support matériel
Barebone PC avec Intel i5-8250 (4 cœurs)
Support Logiciel
Linux avec co-Kernel temps-réel Xenomai

## Slide 29: Plateforme Expérimentale - Entrées
Charge fonctionnelle
  Benchmark MiBench
Fonctions de stress
  Outils stress-ng + Xenomai
Réglages de l’Agent de Surveillance et Contrôle
  , et les

## Slide 30: Plateforme Expérimentale - Entrées
Fichiers de configuration
  Groupes de tâches par criticité
  Paramètres des tâches
  Paramètres de Contrôle
Framework de lancement
  Encapsulations
  Lancement des Tâches + Agent
Modules de log

## Slide 31: Principe et Objectifs
Plateforme Expérimentale
Mise en application d’un protocole expérimental
  Caractérisation d’un ensemble de tâches
  Configuration de l’Agent de Surveillance et Contrôle
  Mesures et analyses
Protocole Expérimental

## Slide 32: Principe et Objectifs
Mise en application d’un protocole expérimental
  Caractérisation d’un ensemble de tâches
    en mode dégradé
    avec stress
  Configuration de l’Agent de Surveillance et Contrôle
    Paramétrage expérimental

## Slide 33: Caractérisation des tâches
Profil des tâches
  en isolation
  en condition de stress
Sélection pour s’approcher d’un cas représentatif
Profil de la chaine de tâches critiques
  en isolation
  en condition de stress
Échéance bout-en-bout
Impact des interférences
CŒUR 2
CŒUR 1
CŒUR 0
CŒUR 3
Tâche
CŒUR 2
CŒUR 1
CŒUR 0
CŒUR 3
Stress ng
Stress ng
Stress ng
Tâche
Core 2
Core 1
Core 0
Core 3
AGENT
Task chain
Core 2
Core 1
Core 0
Core 3
AGENT
Task chain
Stress ng
Stress ng

## Slide 34: Jeu de tâches après caractérisation
Chaine de tâches critiques sélectionnée
Tâches non critiques sélectionnées

## Slide 35: Configuration du mécanisme
→ 2 ms Période de surveillance
→ négligeable (µs) Temps de passage en mode dégradé
→ Pires temps de réponse restants en mode dégradé

## Slide 36: Analyses du mécanisme
Empreinte de l’Agent de Surveillance et Contrôle
  Tests de 100 s
  340ms de temps total d’exécution
    68 µs / période
    PIRE TEMPS
    → 0,34% d’utilisation CPU

## Slide 37: Impacts sur la chaine de tâches
Chaine de tâches en mode dégradé
  Caractérisation pour l’Agent de Surveillance et Contrôle
Chaine de tâche en mode nominal
  Interférences des tâches non critiques
Ajout du Contrôle
DC

## Slide 38: Impacts sur la chaine de tâches
100% de respect de l’échéance bout-en-bout
PAR RAPPORT A….
Analyses du mécanisme
Efficacité
    Taux d’échéances garanties
Qualité
    Taux de faux-positifs
Performance
    Temps libéré aux tâches non critiques
81,16% de temps disponible aux tâches non critiques (18,84% d’arrêt)
0,6% de faux positifs

## Slide 39: Conclusions et Perspectives

## Slide 40: Conclusions
Respect des échéances temps-réel
Exploitation maximum des ressources de calcul
Deux objectifs antinomiques
Nouvelle approche axée sur les chaines de tâches, adaptée au contexte industriel
Ø
Ø

## Slide 41: Conclusions
Solution d’anticipation dynamique par Surveillance et Contrôle temps-réel
Protocoles de caractérisation de tâches et de configuration du mécanisme
  Diagnostics d’exécution,
  Outils de mise en place de la solution
Plateforme expérimentale de test complète
  Résultats démonstratifs encourageants

## Slide 42: Perspectives
Performances du mécanisme dépendantes du système
Prise en compte de plusieurs chaines de tâches
Utilisation de modes dégradés intermédiaires
Extension à plusieurs niveaux de criticités

## Slide 43: Prévention des fautes temporelles sur architectures multicœur pour les systèmes à criticité mixte
Daniel Loche vous remercie pour votre attention.
Soutenance de Thèse, 1er Juillet 2022
LAAS-CNRS, Toulouse, FRANCE
Directeurs de Thèse Jean-Charles Fabre, Michael Lauer
Rapportrice et Rapporteur Liliana Cucu-Grosjean et Emmanuel Grolleau
Examinatrice et Examinateur Claire Pagetti, Sébastien Faucou